## Slide 1
ورشة العمل الفنية حول
”التخطيط الاستراتيجي لتكامل قطاعات النقل المختلفة
مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية “
الجلسة الخامسة
التكنولوجيا الحديثة والناشئة ودورها في رسم الملامح المستقبلية لقطاع النقل وإدارته
م. رامي سمعان - م. ريان وهبه
استشاريي الإسكوا مجموعة الرفاه الاقتصادي المشترك
دمشق، وزارة النقل، الأربعاء 24 آذار/ مارس 2022

## Slide 2: أدوات تخطيط النقل
Towards Sustainable Mobility
ريان وهبه

## Slide 4: تحليل النقل (1)
يجب إجراء تحليل حركة المرور والتنقل وفقا لسياق المشروع وأهداف الدراسة
  من الضروري تحديد الإطار العام للدراسة في مرحلة البدء
تختلف الإعدادات والمنهجيات وفقاً للموضوع:
  مشروع بين المدن ومشروع حضري
  منظومة النقل العام
  طرق سريعة مدفوعة
  دراسات الجدوى والمخططات التوجيهية

## Slide 5: تحليل النقل (2)
على الرغم من أن المنصات والبرامج تشترك في بعض الخصائص، إلا أن التقنيات والمنهجيات (algorithms) والأدوات قد تختلف.
الهدف الرئيسي من دراسة حركة المرور هو تحليل / مقارنة السيناريوهات والبدائل المختلفة من أجل اقتراح حلول مناسبة:
  لتقليل تأثير تطور جديد على المنطقة المحيطة به
  لتحسين تصميم بنية تحتية جديدة أو وسائط نقل
  تطوير / تحسين نظام مراقبة حركة المرور

## Slide 6: المسوحات المطلوبة للدراسات والتخطيط
مسح حركة المرور
سلوك السائقين
المسح الديموغرافي
تقييم حالة الطرق
رأي المستخدمين

## Slide 7: أهمية جمع البيانات
جمع البيانات هي الخطوة الأساسية لبناء التخطيط فعال ولمواكبة عملية التنفيذ.
من المهم أن يكون هناك نظرة عامة دقيقة على الحالة القائمة (الحالة المرجعية) والقدرة على التنبؤ بجدوى وآثار الإجراءات المقترحة.
توافر البيانات وجودتها يسهمان في اتخاذ القرارات الصحيحة وبلورة الحلول المناسبة.
تعتمد دراسات الدور الإقتصادي والإجتماعي والأثر البيئي للمشاريع على موثوقية وشمولية بيانات حركة المرور (هي ضرورية في وضع سياسات نقل معقولة لحركة الركاب والبضائع).

## Slide 8: ما الذي نهدف إليه؟
إعادة بناء صورة للواقع
نموذج حركة المرور هو أداة تسمح بتصميم نظام التنقل الذي يتضمن شبكة الطرق ووسائط النقل مع مراعاة تكوين الطلب والعرض وخصائصه:

## Slide 9: إجراء المسوحات اللازمة لبناء قاعدة بيانات

## Slide 10: مسوحات لحركة المرور
Chart: عدد المركبات \ الساعة
| 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12- 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22- 23 | 23- 00 | 00 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12- 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22- 23 | 23- 00 | 00 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12- 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22- 23 | 23- 00 | 00 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12- 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22- 23 | 23- 00 | 00 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12- 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22- 23 | 23- 00 | 00 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12- 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22- 23 | 23- 00 | 00 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12- 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22- 23 | 23- 00
Sunday 01-11-15 | 711.6773 | 555.414 | 356.6879 | 577.4947 | 405.9448 | 168.1529 | 298.9384 | 604.6709 | 783.0149 | 932.4841 | 974.9469 | 1219.5329 | 1205.9448 | 968.1529 | 1092.1444 | 1318.0467 | 1938.0042 | 2400 | 2180.8917 | 1970.276 | 1443.7367 | 1117.6221 | 886.6242
Monday 02-11-15 | 474.101 | 205.371 | 122.3487 | 65.5439 | 36.0492 | 123.4411 | 336.4588 | 764.6791 | 937.2781 | 980.9741 | 1061.8116 | 887.0278 | 1053.0724 | 960.2185 | 1079.2899 | 783.2499 | 622.6673 | 1576.3314 | 2106.1447 | 1987.0733 | 1438.6891 | 1048.7028 | 808.3751 | 645.6076
Tuesday 03-11-15 | 477.3782 | 199.909 | 101.5931 | 58.9895 | 45.8807 | 124.5335 | 363.7688 | 790.8967 | 974.4197 | 1065.0888 | 978.7893 | 985.3437 | 618.2977 | 748.2931 | 992.9904 | 784.3423 | 876.1038 | 1625.4893 | 2400 | 1900.7738 | 1509.695 | 1050.8876 | 832.4078 | 545.107
Wednesday 04-11-15 | 476.2858 | 258.8985 | 96.1311 | 60.0819 | 56.8047 | 119.0715 | 329.9044 | 877.1962 | 919.7997 | 986.436 | 0 | 0 | 0 | 877.1962 | 1013.746 | 953.6641 | 1298.8621 | 1900.7738 | 2129.0851 | 1967.4101 | 1426.6727 | 1070.5508 | 867.3646 | 653.2544
Thursday 05-11-15 | 475.1934 | 231.5885 | 91.7615 | 51.3427 | 45.8807 | 145.289 | 374.6928 | 936.1857 | 926.3541 | 1094.5835 | 1017.0232 | 1085.8443 | 978.7893 | 1045.4256 | 1081.4747 | 1219.117 | 1323.9873 | 1908.4206 | 2086.4816 | 1969.5949 | 1569.777 | 1137.1871 | 850.9786 | 771.2335
Friday 06-11-15 | 524.3514 | 298.2249 | 140.9194 | 90.6691 | 86.2995 | 143.1042 | 353.9372 | 962.4033 | 1066.1812 | 1027.9472 | 836.7774 | 835.685 | 921.9845 | 1192.8994 | 1047.6104 | 1084.7519 | 1256.2585 | 2052.6172 | 2185.8898 | 1914.975 | 1549.0214 | 1059.6268 | 1009.3764 | 796.3587
Saturday 07-11-15 | 635.7761 | 431.4975 | 243.6049 | 411.8343 | 334.274 | 169.3218 | 240.3277 | 443.5139 | 670.7328 | 986.436 | 934.0009 | 1047.6104 | 1086.9367 | 1178.6982 | 913.2453 | 865.1798 | 1008.284 | 1700.8648 | 1614.5653 | 1583.9782 | 1299.9545 | 1163.4046 | 902.3213 | 835.685

## Slide 11: أنواع مسوحات حركة المرور
تعداد تصنيفي لحركة المرور
تعداد إتجاهي لحركة المرور
مسوحات منبع/مصب
مسوحات السرعة والوقت الزمني للرحلات
مسوحات مواقف السيارات ومرائب السيارات
مسوحات للمشاة
مسوحات على متن وسائل النقل العام
إستقصاء الرأي
مسح أسري

## Slide 12: مسوحات حركة المرور اليدوية
الطريقة الأكثر إنتشاراً لجمع بيانات تدفق حركة المرور (تكليف شخص لتسجيل حركة المرور أثناء مرورها).
يمكن أن تكون مكلفة من حيث العمالة
بالنسبة للفترات التي تقل عن يوم واحد، يتم إستخدام التعداد اليدوية بشكل شائع (عادة ما تجرى في يوم عادي).
حركة المرور المصنفة والتعداد الاتجاهي

## Slide 13: مسوحات حركة المرور الألية
طريقة التعداد التلقائي لجمع كميات هائلة من بيانات حركة المرور
يتم إجراء العد التلقائي خلال فترات معينة قد تمتد الى عدة أشهر
  أنواع الكواشف الأكثر إنتشاراً:
    أنابيب هوائية
    حلقات مغناطيسية
    الاستشعار المغناطيسي
    رادارت أو كاشفات
    فيديو

## Slide 14: مسوحات منبع/مصب
توفر مسوحات منبع/مصب بيانات أساسية لنمذجة حركة المرور على الطرق ولتخطيط النقل.
تستخدم في تحليل شبكة الطرق، وإدارة حركة المرور ودراسات التخطيط، وتقييم التأثير.
بناء ومعايرة أنماط الطلب وأحجامه (الجذب والتولد).

## Slide 15: مسوحات منبع/مصب
الغرض الرئيسي من مسوحات منبع/مصب هو جمع المعلومات المتعلقة بعدد الركاب، تكرار ومدة الرحلات، أغراض الرحلة، الفئات الاجتماعية والمهنية.
تقديم معلومات عن:
  اختيار المسار
  التيارات العابرة
  أوقات الرحلة
  الغرض من الرحلة
  مقابلات على جانب الطريق
  إستمارات المسح الأسري

## Slide 16: مسوحات السرعة والوقت الزمني للرحلات
تقييم خصائص السرعة والوقت الزمني للرحلات لشبكة الطرق الحالية : سرعات التشغيل والسرعات الإجمالية والتقلبات في السرعة والوقت الزمني بين محطتين لشبكة النقل العام.
تحديد الإختناقات وأسبابها المحتملة.
عادة ما يتم إجراء مسوحات السرعة والوقت الزمني للرحلات بواسطة:
  طريقة مراقبة السيارات المتحركة وذلك من خلال التجول على طول أقسام الطريق، في ساعات الذروة وخارجها.
  عن طريق التصوير الفوتوغرافي والفيديو

## Slide 17: مسوحات مواقف السيارات ومرائب السيارات
لتقييم خصائص العرض والطلب على مواقف السيارات.
تحديد المعوقات وإقتراح السياسات المناسبة التي من شأنها تلبية الطلب على مواقف السيارات في العام المقبل.
تقييم مستوى إستخدام مواقف السيارات ومرائب السيارات.
تقدم المسوحات معلومات عن إستخدام أماكن وقوف السيارات حسب الساعة من اليوم، ومعدلات دوران مواقف السيارات، ومتوسط مدة وقوف السيارات.

## Slide 18: مسوحات مواقف السيارات ومرائب السيارات
أنواع مسوحات مواقف السيارات هي:
  تسجيل رقم اللوحة
  عدد مواقف السيارات المشغولة
أنواع مسوحات مرائب السيارات مواقف هي:
  تسجيل رقم اللوحة عند مداخل مواقف السيارات
  عملية إصدار التذاكر
  أجراء مقابلة في موقف السيارات

## Slide 19: مسوحات للمشاة
تقييم تدفقات المشاة على المسارات وعند التقاطعات والأرصفة
تقديم توصيات لتحسين سلامة المشاة
الطرق المتبعة للحصول على البيانات المطلوبة:
  تعداد يدوي
  مسوحات عبر الفيديو
  مسوحات عبر المقابلة الشخصية

## Slide 20: مسوحات على متن وسائل النقل العام
تقييم خصائص مستخدمي النقل بالحافلات العامة: المنبع والمصب والوضع ومدة الرحلة وتكلفة السفر
بشكل عام ، تهتم شركات النقل العام بأنماط السفر وسلوك السفر والتدابير اللازمة لزيادة عدد الركاب
الصعود والنزول في المحطات، فضلا عن الوقت والسرعة، كلها جزء من المسوحات الميدانية
في حين أن مسوحات المراقبة تصف الحالة الراهنة، فمن المهم فهم تفاعل المستخدمين مع المتغيرات في أنظمة التشغيل.

## Slide 21: إستقصاء الرأي
تقنية التفضيل المعلن أداة دراسة مهمة في مجال النقل على مدى العقدين الماضيين.
تقدير آثرالمتغيرات باستخدام التصميم التجريبي؛ كما يسمح بتقييم التدابير التي لم تنفذ بعد.

## Slide 22: مسح أسري
تهدف هذه المسوحات الى تتبع التقدم العام الذي تحرزه البلاد.
  مسح مكلف، يعطي الكثير من البيانات التي يجب معالجتها
  يسمح هذا المسح بالإتصال بالأشخاص الذين شملهم الإستطلاع في مكان مناسب، حيث يمكن إجراء المقابلات في سياق يقلل من سوء فهم الأسئلة.

## Slide 23: الأدوات التي سيتم إستخدامها

## Slide 24: الأدوات الحاسوبية لحركة المرور
تحديد نطاق مشكلة النقل أو تقييم حل النقل المقترح.
تزويد المهندسين والمخططين والمحللين بمروحة واسعة من الحلول والخيارات.
دراسة البدائل المحتملة التي يصعب النظر فيها بالطرق التقليدية.
محاكاة أداء التصاميم المقترحة وتحسينات سلامة النقل دون تعريض المستخدمين للمخاطر المحتملة، أو تكبد نفقات التجارب الميدانية المكلفة.

## Slide 25: مستويات نموذج حركة المرور
يتم تحديد مستوى النمذجة حسب حجم المشروع أو البرنامج ومنطقة تأثيره بالإضافة إلى أهداف المشروع.
3 مستويات للنمذجة:
النمذجة الجزئية
    التقاطعات المحددة
    تحويل حركة المرور
    إنخفاض منطقة التأثير
النمذجة المتوسطة
النمذجة الكلية
    منطقة كبيرة
    نطاق شبكة كبير
    (متعدد الأنماط)
    التولد/الجذب حسب المنطقة

## Slide 26: نظم المعلومات الجغرافية GIS
البرنامج الأكثر إستخداماً لجمع البيانات.
يمكن لبرامج التخطيط والنمذجة الأخرى قراءة الملفات.
يساعد في تخطيط البنية التحتية الاستراتيجية ورصدها وإدارتها بشكل أكثر فعالية.
مخططات من أنواع مختلفة، والرسوم التوضيحية، ورسم الخرائط، والمرجع الجغرافي ....

## Slide 27: تطوير وإدارة شبكات الطرق HDM-4
توفير نظام فعال من أجل:
  إدارة الطرق
  التحليل الاقتصادي
  برمجة أعمال الصيانة
  تقدير الإحتياجات التمويلية
  مخصصات الميزانية
  التنبؤ بأداء شبكة الطرق
  تقييم المشاريع
  دراسات أثر السياسات

## Slide 28: تطوير وإدارة شبكات الطرق HDM-4 بنية النظام
تحليل وتحديث النتائج
Outils d’analyse
المشروع
البرنامج
الإستراتيجية
يمكن للأنظمة الأخرى الاستفادة من المكتبة.
البيانات الأساسية
أسطول المركبات
تكوين HDM
مدراء البيانات
أعمال
الطرق
شبكة الطرق
RUC
SEC
RDWE
النماذج
قاعدة البيانات

## Slide 29: النمذجة الكلية

## Slide 30: برنامج النمذجة الكلية لحركة المرور
EMME
Montréal University - INRO

## Slide 31: برنامج النمذجة الكلية لحركة المرور

## Slide 32
CUBE
Citilabs - UK

## Slide 33
VISUM
PTV Vision - Germany

## Slide 34: برنامج النمذجة المتوسطة لحركة المرور

## Slide 35: النمذجة الجزئية
Le Grey

## Slide 36: برنامج النمذجة الجزئية
يتم إستخدامها لتطوير وإختبار أنظمة التحكم في حركة المرور، وقواعد إدارة حركة المرور، وضوابط الوصول، والرسوم، وشبكات النقل العام، والممرات المحجوزة، والبنية التحتية الجديدة أو حالة حركة المرور.
حزم البرامج الرئيسية هي:
  AIMSUN
جامعة البوليتكنيك في كاتالونيا في برشلونة
  SYNCHRO
البرمجيات الأمريكية
  VISSIM
Karlsruhe University

## Slide 37: قيود النموذج
ترتبط موثوقية النتائج من خلال العديد من العوامل:
    جودة المعايرة
    مستويات حركة المرور المحلية في الاعتبار في مصفوفة الطلب
    خصائص شبكة الطرق
    التوازن بين العرض والطلب

## Slide 38: الإمكانيات المتاحة بفضل التطور التكولوجي

## Slide 39
التطورات التكنولوجية في مجال النقل
IOT
AVS
مواد خفيفة الوزن
جولات حسب الطلب
Hyperloop

## Slide 40
.
.
.
.
.
الاتجاهات التكنولوجية التي تؤثر على النقل
البيانات الضخمة
الذكاء الاصطناعي
Internet of Things (IoT)
IaaS, PaaS, SaaS, MaaS, CaaS & XaaS
أجهزة استشعار الطريق
إشارات المرور
أجهزة تتبع المركبات
الكاميرات
…
AVS
Pods
ITS
تخطيط الطرق
تحليل المسار
…
Cloud Computing

## Slide 41
استخدامات الذكاء الاصطناعي في النقل
تقنيات التحكم
  توفير الوقت والإستهلاك
التحكم في حركة المرور
سيوفر الناس الوقت في المناطق المزدحمة نتيجة التوقع
السلامة على الطرق
  مع تقنيات التوقع خفض عدد الصدامات

## Slide 42: الخلاصة
غالباً ما تستند دراسات التخطيط إلى الإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية، مما يستلزم إجراء مسوحات واسعة النطاق.
يعتمد نموذج حركة المرور الموثوق به على جمع بيانات جديرة بالثقة.
تتطلب جميع أنواع المشاريع إجراء مسوحات.
يجب إستخدام المسوحات وجمع البيانات للحفاظ على نموذجاً محدثاً لحركة المرور.
تتطلب عملية النمذجة خبرة ومتابعة.
يتم إستخدام نموذج حركة المرور للمركبات الآلية ووسائل النقل العام وحتى النقل السلس.
دمج آفاق التطور التكنولوجي ضمن عملية التخطيط

## Slide 43
شكراً جزيلاً